## Slide 1: Od danych do zmiany
Anna Fijałkowska, Joanna Pluto-Kossakowska
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Wirtualne Laboratorium Modelowania Geoinformacji dla Miast (VCITYLAB)
Jak wykorzystać technologie GIS w zarządzaniu miastem?

## Slide 2
Źródła danych o miastach
referencyjne bazy danych (EGiB, BDOT500, BDOT10k),
powiatowe i wojewódzkie rejestry i bazy danych,
Branżowe rejestry i bazy danych,
własne bazy danych, rejestry,
dane z fundacji i organizacji pozarządowych,
ortofotomapy lotnicze i satelitarne (+ przetworzenia),
Numeryczne Modele Terenu i Numeryczne Modele Pokrycia Terenu (+ przetworzenia),
dane firm prywatnych (np. udostępniane poprzez API),
dane wolontariackie (np. OpenStreetMap),
czujniki, mierniki (IoT).

## Slide 3
Identyfikacja elementów zielonej infrastruktury
Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu
  Drugi poziom
    Trzeci poziom
      Czwarty poziom
        Piąty poziom
1
2
Źródło: Tulkowska W., Władyka M., 2018
Notes: Obrazy wskaźnikowe mogą wspomagać inwentaryzację i projektowanie elementów zielonej i błękitnej infrastruktury. Zamieszczone przykłady prezentują wyniki automatycznej detekcji roślinności poprzez wyznaczenie zakresów wartości NDVI dla obrazu satelitarnego Sentinel-2 na dwóch obszarach: wiejskim po lewej i miejskim po prawej stronie. Na obrazach przedstawione są różne zakresy wskaźnika NDVI uwidocznione w postaci maski w kolorze zielonym. Dobór przedziału wartości wskaźnika pozwala na prawidłowe wskazanie obszarów z roślinnością. Tu dla obu obszarów wskazano ten sam przedział wartości NDVI tj. od 0,5 do 1 (obrazy w żółtych ramkach) determinujący elementy zielonej infrastruktury.

## Slide 4
Identyfikacja elementów błękitnej infrastruktury
Wody w obszarach wiejskich
Wody w obszarach miejskich
Źródło: Pluto-Kossakowska J. i in., 2018
Notes: Obszary wód pozyskane z kanału NIR obrazu Sentinel-2 poprzez wskazanie wartości progowych tu: od 0 do 800. Najlepszą dokładność uzyskano na poziomie 83%-92%, choć zdarzały się nieliczne przypadki niższej dokładności poniżej 50%. Wydaje się, że lepsze rezultaty można uzyskać przez progowanie przetworzonych obrazów radarowych, co zostanie przedstawione w dalszej części prezentacji.

## Slide 5
Analiza ZBI: funkcja społeczna, rekreacyjna i zdrowotna
Funkcja społeczna i rekreacyjna:
budynki spełniające i niespełniające kryterium czasu dojścia do parku poniżej 3 min
Funkcja zdrowotna:
pomiędzy budynkami mieszkalnymi a drogami i torami kolejowymi powinna znajdować się roślinność wysoka
Źródło: Tulkowska W., Władyka M., 2018
Notes: Innym przykładem wykorzystania identyfikacji zielonej i błękitnej infrastruktury jest analiza spełnienia kryteriów w zakresie jej funkcji zdrowotnej, społecznej i rekreacyjnej. Na ilustracji po lewej stronie przedstawiono analizę budynków w bezpośrednim sąsiedztwie dróg bez otoczenia roślinnością wysoką – budynki oznaczono kolorem czerwonym. Te, które spełniają kryterium odległości i/lub otoczenia roślinnością wysoką oznaczono kolorem zielonym. To pozwala na zaprojektowanie nowych nasadzeń drzew lub wskazanie stref ochronnych.
Na ilustracji po prawej stronie zaprezentowano budynki z dobrym dostępem do parku (w kolorze zielonym) oraz te, które leżą w dalszej strefie czasowej dojścia do wejść parkowych tj. powyżej 3 min drogi oznaczone kolorem czerwonym. Taka analiza pozwala zaprojektować kolejne elementy zieleni albo zmodyfikować istniejące np. dodać wejścia do parku lub przejścia przez arterie komunikacyjne.

## Slide 6
Analiza ZBI w obszarze miasta
Rozkład przestrzenny elementów zielonej infrastruktury w granicach łódzkiej dzielnicy Widzew
Rozkład przestrzenny elementów zielonej infrastruktury na obszarze gminy Brwinów
Źródło: Tulkowska W., Władyka M., 2018
Notes: Na podstawie zinwentaryzowanej i zaktualizowanej w oparciu o dane satelitarne zielonej i błękitnej infrastruktury można wykonać szereg różnych analiz np. dotyczących rozmieszczenia przestrzennego zielonej i błękitnej infrastruktury i oceny procentowego udziału jej elementów w badanym obszarze. Takie rozmieszczenie przestrzenne z podziałem na klasy przedstawiają zamieszczone przykładowe kartogramy dla obszaru miejskiego - dzielnica Łodzi – Widzew – po lewej stronie oraz dla obszaru miejsko-wiejskiego gmina Brwinów – po prawej stronie.

## Slide 7
Analiza zmian pokrycia terenu
RGB 483
RGB 342
Lasy
Wody powierzchniowe
Zabudowa luźna
Użytki rolne
Zabudowa zwarta
Zieleń miejska
Lasy
Wody powierzchniowe
Zabudowa luźna
Użytki rolne
Zabudowa zwarta
Zieleń miejska
Źródło: Gmur D., 2018
Mapa pokrycia terenu dla Zielonej Góry (Landsat 5, 1985)
Mapa pokrycia terenu dla Zielonej Góry (Sentinel-2, 2016)
Notes: Podobne analizy można przeprowadzać na dużo mniejszych obszarach np. lokalnie dla pojedynczego miasta czy regionu z wykorzystaniem mniejszej liczby obrazów.
Na przedstawionym przykładzie zaprezentowano dwie mapy pokrycia terenu opracowane dla miasta Zielona Góra z dwóch okresów: 1985 i 2016 metodą klasyfikacji nadzorowanej. Wykorzystano do tego opracowania dane z Landsat-5 (rok 1985) oraz z Sentinel-2 (rok 2016). Dla obu dat wykonano mapy z 6 klasami pokrycia terenu umożliwiającymi porównanie i analizę zmian. Widać ubytek obszarów zalesionych oraz zabudowy luźnej na rzecz zabudowy zwartej. Mapy wytworzone w procesie klasyfikacji pozwalają na prowadzenie dalszych analiz statystycznych i porównania zasięgów klas.

## Slide 8
Analiza dostępności do szkół podstawowych
Źródło: Kasporiwicz P., 2022
Notes: ocena dostępności pieszej uczniów do szkół podstawowych dla dwóch wariantów lokalizacji nowej szkoły w Markach

## Slide 9
strefa buforowa: 50ha
Strefa buforowa i obszar dostępności
obszar dostępności: 32ha
64%
obszar dostępności: 2,5ha
5%
Notes: pedestrain paths – updated in OSM etitors
whole world uses OSM data

## Slide 10
Wskaźniki jakości życia w miastach
dostępność tras pieszych
dostępność parków
dostępność obiektów i usług (POI)
wysoka
niska

## Slide 11
Planowanie komunikacji miejskiej – trasa autobusu i przystanki
Źródło: Kaczorowski J., 2022

## Slide 12
Planowanie stacji roweru miejskiego
Źródło: Fijałkowska A., Mitrowska M., Chmiel J., 2018

## Slide 13
Analizy nasłoneczniania i zacieniania
https://mlsystem.pl/
Źródło: Waksmundzka K., 2020

## Slide 14
Wyniki analiz przestrzennych są tak dobre / aktualne / dokładne / szczegółowe / …
są tak dobre / aktualne / dokładne / szczegółowe / …
jak wykorzystane w nich dane.
i na koniec …

## Slide 15: Dziękuję za uwagę
anna.fijalkowska@pw.edu.pl
Wirtualne Laboratorium Modelowania Geoinformacji dla Miast (VCITYLAB)